## 三信MP523-10氨离子浓度计

商品详情

产品特征

1、符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。

2、有三种不同的测量模式：稳定显示模式；定时测量模式；连续测量模式。

3、氨电极量程:1～5.3pNH3(10-1～5x10-6mol/L)。

4、配置电极：氨根离子电极，6211单液界参比电极，温度电极和三复合pH电极。

5、配置溶液：氨离子标准溶液，离子强度调节剂，参比电极溶液和pH校正溶液。

6、仪器储存10种常用的离子模式可供选择，也可自行设定其它离子（需选购相应的离子电极）。

7、可切换四种离子浓度单位：pX、mol/L、mg/L和ppm.

8、自动识别13种pH标准缓冲溶液，有四个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。

9、可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。

10、有EH氧化还原电位测量模式，直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。

11、仪器带有唯一的产品序列号。

12、符合IP54防尘防溅等级，仪表插口有硅胶帽密封保护。

技术参数

| pH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | （-1.999~19.999）pH 0.1/0.01/0.001pH 电计：±0.002pH，配套：±0.01pH ≤1×10-12A ≥3×1012Ω ±0.002pH/3h （0~100）℃（自动或手动） |
| --- | --- | --- |
| mV | 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 | -1999.9mV~0~1999.9mV 0.1mV ±0.03%FS |
| 氨离子 | 测量范围 显示单位 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | 1~5.3pNH4 pNH4、mol/L、mg/L、ppm ±0.04pNH4 ≤2×10-12A ≥1×1012Ω ±0.01pF/3h （0~60）℃（自动或手动） |
| 温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~110℃ 0.1℃ 5~60℃范围：±0.4℃其余范围：±0.8℃ |
| 其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 | 900组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160×190×70mm/880g ISO9001:2000,CE和CMC |
| 工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5~35℃（0.01级）15~30℃（0.001级） ≤75% IP54防尘防溅 |