## 其林贝尔滚轴混合器SRT-303

商品详情

SRT-303滚轴混合仪特别适用于血液、粘性液体和液固悬浮液等混合。

具有滚动和摇摆两种模式，提供高效和安全的混合，由于具有柔和的，但是高度有效的三维混合。

适用于预防血液凝固，血液样品可以免加抗凝血剂，而且不会破坏血细胞。

产品特点：

1、外观精巧,结构坚固,操作简单, LED显示屏显示时间和转速。

2、滚动和摇摆两种型号可选, 滚动过程轻柔,连续长时间运转模式，安全稳定。

3、电机性能稳定，速度可调，最高可达80rpm，低噪音，使用寿命长。

4、可以使用于8mm-200mm的试管，应用范围广。

5、混合器每旋转一周，每个滚轴的右侧会向上倾斜一定距离，然后再回归到水平位置。这种上升/下降的运动会给样品额外的力，从而保证样品的完全混合。

6、可在4℃冷室或温度60℃和相对湿度80%的培养箱中使用

产品技术参数：

| 型号 | SRT-303 |
| --- | --- |
| 转速 | 10rpm-80rpm (LED显示) |
| 运转方式 | 滚动和摆动 |
| 振幅 | 25mm |
| 滚轴数量 | 6根 |
| 滚轴长度 | 280mm |
| 最大载重 | 4.2kg |
| 定时范围 | 1min ~99h59min(LED显示) |
| 输入电源 | AC 100 ~230V, 50/60Hz |
| 功率 | 30W |
| 熔断器 | 250V,1A,Ф5x20 |
| 外形尺寸(Wx D x H) | 440x238x120 |
| 净重 | 3.8kg |